## 9.4北京市场内机动车辆生产安全事故隐患目录（2021年度）

| 序号 | 隐患分级 | 隐患类别 | 特种设备隐患目录 | 依据 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | 管理类（G） | 特种设备出现故障或者发生异常情况，未对其进行全面检查，消除事故隐患，继续使用的 | 《特种设备安全法》84条 |  |
| 2 | 一级 | G | 使用被责令整改而未予整改的特种设备 | 《特种设备安全法》62条 |  |
| 3 | 一级 | G | 特种设备发生事故不予报告而继续使用的 | 《特种设备安全法》41条 |  |
| 4 | 一级 | G | 设备选型不符合用途、使用环境的要求 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》3.1.1 |  |
| 5 | 一级 | G | 流动作业的场车使用期间，未在使用所在地或者使用登记所在地进行定期检验 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》3.1.1 |  |
| 6 | 一级 | G | 未按照规定设置行驶线路图，或行驶线路图不符合要求 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》3.1.3 |  |
| 7 | 一级 | 设备类（S） | 在用的特种设备是未取得许可进行制造、改造、修理的 | 《特种设备安全法》32条 |  |
| 8 | 一级 | S | 在用的特种设备是未经检验或检验不合格的 | 《特种设备安全法》40条 |  |
| 9 | 一级 | S | 在用的特种设备是已经报废的 | 《特种设备安全法》32条 |  |
| 10 | 一级 | S | 设备的结构型式发生变化 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》附录B |  |
| 11 | 一级 | S | 主要参数测量不符合出厂规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》附录B |  |
| 12 | 一级 | S | 发动机安装、连接及运转不符合规定 | 《GBT 16178-2011场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》5.2.2 |  |
| 13 | 一级 | S | 未设置防止罩壳（如牵引蓄电池、发动机罩）意外关闭的装置或固定不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.4.1.1 |  |
| 14 | 一级 | S | 蓄电池车辆，蓄电池部件间的安全距离不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.4.1.1 |  |
| 15 | 一级 | S | 内燃车辆的安全启动不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.4.2 |  |
| 16 | 一级 | S | 车架和前后桥的检查及连接不符合规定 | 《GBT 16178-2011场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》5.4.2 |  |
| 17 | 一级 | S | 同一轴上采用不同型号轮胎 | 《GBT 16178-2011场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》5.4.5 |  |
| 18 | 一级 | S | 转向机构状况及运行不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.4.3 |  |
| 19 | 一级 | S | 液压系统的密封性不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》6.2.2 |  |
| 20 | 一级 | S | 蓄电池车辆控制系统的保护不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.4.6.1 |  |
| 21 | 一级 | S | 蓄电池车辆的紧急断电开关不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.4.6.2 |  |
| 22 | 一级 | S | 叉车工作装置防护的设置或功能不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.4.7 | 防止货叉意外侧向滑移和脱落的装置、下降限速装置、门架前倾自锁装置、防止越程装置和限位器 |
| 23 | 一级 | S | 货叉的外观质量及磨损不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》6.1.2.8 |  |
| 24 | 一级 | S | 未设置后视镜 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.5.1 |  |
| 25 | 一级 | S | 座驾式车辆未设置防护约束装置 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.5.2 |  |
| 26 | 一级 | S | 车轮未防护装置和挡货架或不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.5.2 |  |
| 27 | 一级 | S | 叉车未设置护顶架或者不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.5.2 |  |
| 28 | 一级 | S | 行车制动和驻车制动的制动性能不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.4.5 |  |
| 29 | 一级 | S | 步驾式叉车未设置反向防护装置 | 《GB 10827.1-2014工业车辆安全要求和验证第1部分》4.4.2.4（d） |  |
| 30 | 一级 | S | 观光车辆未配置灭火器 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》3.1.1 |  |
| 31 | 一级 | S | 观光车辆未设置刮水器或功能不符合规定 | 《GBT 21268-2014非公路用旅游观光车通用技术条件》5.3.4 |  |
| 32 | 一级 | S | 观光列车未设置安全防护装置或不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.5.3 | 牵引连接装置、牵引车头与车厢的所有连接部位的二次保护装置 |
| 33 | 一级 | S | 观光车辆未设置安全防护装置或不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.5.3 | 扶手或者拉手、乘客上下车出入口处安全防护装置、安全护栏或者侧围等安全防护装置、安全员专用座椅和沟通的装置 |
| 34 | 一级 | S | 观光列车未设置视频监控装置或者不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.5.3 |  |
| 35 | 一级 | S | 观光车辆的最大坡度下坡制停试验不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》4.2.2 |  |
| 1 | 二级 | G | 在用特种设备未按照规定办理使用登记；使用登记资料内容与实物不相符 | 《特种设备安全法》33条 |  |
| 2 | 二级 | G | 未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求 | 《特种设备安全法》35条 |  |
| 3 | 二级 | G | 未建立岗位责任、隐患治理等管理制度和操作规程；未制定特种设备事故应急专项预案，并定期进行应急演练 | 《特种设备安全法》34条 |  |
| 4 | 二级 | G | 未依法设置特种设备使用标志，未悬挂车辆牌号 | 《特种设备使用管理规则》3.11 |  |
| 5 | 二级 | G | 未按规定进行场车的日常维护保养、自行检查和全面检查 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》3.1.1 |  |
| 6 | 二级 | G | 未按照安全技术规范的要求及时申报并接受检验 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》3.1.1 |  |
| 7 | 二级 | S | 安全警示标志及说明的设置不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》1.3.1 |  |
| 8 | 二级 | S | 传动系统运转状况不良 | 《GBT 16178-2011场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》5.3 |  |
| 9 | 二级 | S | 充气轮胎胎面中心花纹、轮胎胎面和胎壁不符合规定 | 《GBT 16178-2011场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》5.4.7 |  |
| 10 | 二级 | S | 轮辋、螺栓、螺母的固定不符合规定 | 《GBT 16178-2011场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》5.4.8 |  |
| 11 | 二级 | S | 行车、驻车制动的设置不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.4.5.1 |  |
| 12 | 二级 | S | 行车、驻车制动的控制装置的独立设置要求不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.4.5.1 |  |
| 13 | 二级 | S | 液压式制动器的系统要求不符合规定 | 《GBT 16178-2011场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》5.6.5 |  |
| 14 | 二级 | S | 照明和信号装置的设置不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.4.6.2 |  |
| 15 | 二级 | S | 货叉两叉尖高度差不符合规定 | 《GBT 16178-2011场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》6.1.2.7 |  |
| 16 | 二级 | S | 方向盘转向力不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.4.3.2 |  |
| 17 | 二级 | S | 踏板式制动器的踏板力不符合规定 | 《GBT 16178-2011场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》5.6.4 |  |
| 18 | 二级 | S | 手柄操作的制动力不符合规定 | 《GBT 16178-2011场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》5.6.4 |  |
| 19 | 二级 | 人员类（R） | 场车驾驶人员未取得相应的《特种设备作业人员证》，或未持证上岗 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》3.1.1 |  |
| 20 | 二级 | R | 操作人员违反操作规程 | 《特种设备使用管理规则》2.4.4.1 |  |
| 1 | 三级 | S | 整车车容不符合规定或部件缺失 | 《GBT 16178-2011场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》5.1.1.1 |  |
| 2 | 三级 | S | 车辆仪表的设置不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.4.6.3 |  |
| 3 | 三级 | S | 铭牌的设置及要求不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.3.4.3 |  |
| 4 | 三级 | S | 内燃叉车发动机的选用不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.4.1.1 |  |
| 5 | 三级 | S | 电源开关设置不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.4.6.1 |  |
| 6 | 三级 | S | 工作装置操纵手柄的设置不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.2.4.7 |  |
| 7 | 三级 | S | 蓄电池观光列车的动力源不符合规定 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》1.2.2 |  |
| 8 | 三级 | S | 灯具保护及开关不符合规定 | 《GBT 16178-2011场（厂）内机动车辆安全检验技术要求》5.7.1.1 |  |
| 9 | 三级 | 环境类（H） | 行驶路面不符合要求 |  |  |
| 10 | 三级 | H | 环境保护措施和警示标志不符合要求 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》1.3.1 | 行驶路线中存在陡坡、长坡、急弯、窄道、深沟等特殊路况时，未设置保护设施、警示标志和限速提示等 |
| 11 | 三级 | H | 观光车辆行驶坡度不符合要求 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》1.3.2 | 观光车最大行驶坡度不得大于10%（坡长小于20m的短坡除外）；观光列车最大行驶坡度不得大于4%（坡长小于20m的短坡除外） |
| 12 | 三级 | H | 观光车辆行驶线路标志的设置 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》3.1.3 |  |
| 13 | 三级 | H | 铭牌和安全警示标志的设置 | 《场（厂）内专用机动车辆安全技术监察规程》2.1.2 |  |