《危险化学品全流程追溯管理技术规范》

编制说明

# 一、任务来源，起草单位，协作单位，主要起草人

为进一步做好北京市危险化学品安全管理，预防和减少危险化学品事故，保障人民群众生命财产安全，北京市发展和改革委员会于2021年11月17日印发《北京市发展和改革委员会关于批准北京市危险化学品集中管理体系安全监管与综合调度系统项目可行性研究报告的函》（京发改（审）〔2021〕527号）。北京市应急管理局于2022年5月进行招投标明确建设单位，项目目前处于实施阶段。在《北京市危险化学品集中管理体系安全监管与综合调度系统》项目中，《北京市危险化学品全流程追溯管理系统》是核心子系统。该系统运用追溯标签，开展危化品各环节动态数据采集，结合电子运单，构建全市危险化学品全程追溯体系。

为了规范管理危险化学品追溯标识编码、粘贴及使用规范，提高危险化学品的管理水平，北京市应急管理局特向北京市市场监督管理局提出《危险化学品全流程追溯管理技术规范》地方标准的立项申请，于2023年5月顺利通过审核并立项。项目名称：《危险化学品全流程追溯管理技术规范》，主要起草单位：北京燕星宇国际石化产品交易市场有限公司，参与起草单位：北京慧普时代数字技术有限公司、北京时代凌宇科技股份有限公司、中国石油集团安全环保技术研究院有限公司、北京市交通委员会安全应急事务中心。

本标准主要起草人：                ；

参与起草人：                      。

# 二、制定标准的必要性和意义

危险化学品作为一种特殊的商品，是城市发展、运行离不开的基础产品之一，其本身也是高精尖科技产业，它的存在和使用一直在极大地改善人类的生存环境和生活状态；与此同时，由于其固有的危险特性也给人类的生存、生活带来了较大威胁。因此，通过制度化、标准化、数字化等相应手段结合，切实加强危险化学品全生命周期安全管理，避免其可能带来的对生命、财产、健康及环境的伤害和损失，成为目前危险化学品安全管理的主命题与主旋律。

我国危险化学品实行目录管理，《危险化学品目录（2015版）》中载明了2828种危险化学品，其中剧毒品、易制爆化学品、易制毒化学品等属于管控的化学品，由公安部门参与重点监管；气体类的危险化学品的外包装是压力容器，一般由市场监督管理局重点监管。据统计，全市流通的危险化学品的种类有千余种，目前北京市已有剧毒、易制爆危险化学品、危险化学品气瓶的相关地方标准，除此之外的一千多种危险化学品没有相应的管理规范。因此，本次标准将对剧毒、易制爆危险化学品、危险化学品气瓶之外的危险化学品进行管理。

据统计，危险化学品流通链条上，全市取得许可证的危化品生产、经营、使用单位共2017家，危险货物运输企业222家，危险货物运输车5078辆，不需要取得使用许可证的危化品使用单位约16360家。危险化学品全流程追溯贯穿危险化学品生产、储存、经营、运输、使用全过程，需要实时、动态获取5大环节的信息资源，涉及上万家企业参与，而传统的监管方式难以有效应对。通过标准制定，能有效串联起危险化学品各环节信息资源，形成全闭环、无缝隙化的实时动态监管，提升危险化学品安全监管水平。

# 三、主要工作过程

2022年7月，北京市应急管理局下设的危化处组织北京燕星宇国际石化产品交易市场有限公司、北京慧普时代数字技术有限公司、北京时代凌宇科技股份有限公司、中国石油集团安全环保技术研究院有限公司、北京市交通委员会安全应急事务中心共同成立了标准起草工作组，召开了第1次全体会议。会上，就项目立项申报工作进行任务分工，确定工作组成员、组织形式、工作机制，标准研究范围、主要研究内容、工作计划、任务安排等事项。

标准立项后，标准起草工作组内部以及与北京市应急管理局各业务处室、技术研发人员、行业专家等先后召开了多次研讨会议，逐步形成标准草案、标准征求意见稿。

本标准的起草工作主要分为以下几个阶段：

1、前期需求调研：2022年7月―12月

根据北京市危险化学品全流程追溯管理系统的设计和实施，对北京市危化品从业单位进行调研，以明确标准的整体研制范围和思路。

按照规范化的原则和方法，就标准的编写提纲、章节编排、主要内容等在标准起草工作组内部开展多次讨论，确定开展危化品追溯的方式、追溯码的样式、材质、追溯管理的责任、追溯码的下载、粘贴、扫码等操作责任等，初步拟定标准草案初稿，并完成标准立项申报工作。

2、形成标准草案：2023年01月―2023年07月

北京市市场监督管理局发布《2023年北京市地方标准制订项目计划》（京市监发（2023）4号）立项通知后，标准起草工作组立即就标准研制思路、整体框架和标准草案初稿召开了第2次全体会议。会后，根据进一步确定的思路和细化的框架对标准草案内容进行充实和完善，形成了《危险化学品全流程追溯管理技术规范》的草案。

3、预评审：2023年07月4日

2023年7月4日，标准起草工作组组织专家对标准初稿进行了预评审，来自中国化工信息中心、中国标准化研究院、北京物资学院、中国安全生产科学技术研究院、中国化学品安全协会、北京化学工业集团有限公司、全国化学品登记中心等单位的专家参加了会议，并提出了相关修改意见，建议删除技术条款，按照危险化学品流通环节编写，会后按照预审会意见进行了修改。

# 四、制定标准的原则和依据，与现行法律、法规、标准的关系

1、编制原则

按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准的结构和编写》的要求和规定编写本标准内容。

本标准应具有科学性、依据性。同时应充分考虑到北京市危险化学品生产、存储、经营、使用单位的业务需求，使其具有可操作性。

2、标准主要内容及确定依据

（1）标准主要内容及适用范围

本标准的结构如下：

- 范围

- 规范性引用文件

- 术语和定义

- 总体要求

- 追溯标签要求

- 全流程追溯管理系统运行保障要求

- 危险化学品信息的采集与传输要求

本标准适用于危险化学品追溯管理，不适用易制毒化学品、剧毒、易制爆危险化学品、危险化学品气瓶的管理。

（2）标准主要内容的确定依据

本标准主要内容的确定依据体现在以下几个方面：

- 通过对《北京市危险化学品全流程追溯系统》的规划和详细设计进行研讨，重点理清危险化学品的追溯方式和追溯流程，结合危险化学品追溯链条监管数据的需要，对追溯数据进行采集、统计和梳理。

- 对危险化学品相关从业单位进行广泛调研，重点了解各企业内部对危险化学品的管理流程，结合全市对危化品的追溯管理需要，对追溯标识的下载、打印、粘贴、扫码的行为进行规范和约束。

- 查阅与危险化学品追溯相关的规范、政策文件、标准等；目前除剧毒、易制爆危险化学品和危险化学品气瓶外，其他的危险化学品追溯还未制定相关标准。在管理方式上，剧毒、易制爆和气瓶的管理标准《DB 11/T 1904-2021 剧毒、易制爆危险化学品电子追踪管理规范》、《DB 11/T 1530—2018危险化学品气瓶追溯技术规范》中部分管理方式为本标准的制定提供了一定的参考依据；

- 查阅我国现有关于追溯标签等方面的国家标准、国家政策和相关资料；本标准中的追溯标签要求主要遵循《（GB/T 38155-2019）重要产品追溯—追溯术语》、《GB/T 29261.3 信息技术 自动识别和数据采集技术词汇 第3部分：射频识别》、《GB/T 33993 商品二维码》、《GB/T 32374-2015化学品危险信息短语与代码》中的相关规定；

- 搜集查阅其他相关资料。

3、与现行法律、法规、标准的关系

本标准是基于北京市应急管理局、北京市政府颁布的一系列政策文件的总体要求，结合追溯工作的实际需求，遵循相关国家标准、行业标准，诸如《GB/T 3836.1-2021 爆炸性环境第1部分：设备通用要求》、《GB/T 29261.3 信息技术 自动识别和数据采集技术词汇 第3部分：射频识别》以及《GB/T 20271-2006 信息安全技术信息系统通用安全技术要求》等依据编制而成的。

目前北京现行剧毒、易制爆危险化学品和危险化学品气瓶的地方标准《DB 11/T 1904-2021 剧毒、易制爆危险化学品电子追踪管理规范》、《DB 11/T 1530—2018危险化学品气瓶追溯技术规范》都是对危险化学品的某一品种或类别进行管理和约束，而除剧毒、易制爆危险化学品和危险化学品气瓶外，其他的危险化学品追溯还未制定相关标准，同时由于危险化学品气瓶在市场中流通的环节包括检验、充装、回收等过程，这种管理过程、流通环节以及管理要求与危险化学品不同。另一方面是管理归口的原因，易制毒化学品、剧毒、易制爆危险化学品管理单位为北京市公安局，危险化学品气瓶属于特种设备，管理单位为市场监督管理局，而危险化学品的管理单位为北京市应急局，因此对数据监管的要求不一样。

本标准的实施不涉及对现行标准的废止情况。

# 五、主要条款的说明，主要技术指标、参数、试验验证的论述

《危险化学品全流程追溯管理技术规范》规定了追溯管理的总体要求、追溯标签要求、全流程追溯管理系统运行保障要求、危险化学品信息的采集与传输要求。

本标准的主要技术内容包括以下几个方面：

1、本标准的适用对象和范围

本标准适用的危险化学品是指《危险化学品目录（2015版）》的所有危险化学品，其中易制毒化学品、剧毒、易制爆危险化学品、危险化学品气瓶已有《DB 11/T 1904-2021 剧毒、易制爆危险化学品电子追踪管理规范》、《DB 11/T 1530—2018危险化学品气瓶追溯技术规范》的，不适用于本标准的管理。北京市辖区内的流通的危险化学品，建议都应按照本标准规定的追溯方式上报追溯数据，以满足北京市危险化学品监管需求。

2、标准术语和定义

本标准共给出了12个术语。其中追溯、追溯参与方、追溯标签、追溯码、追溯系统均引用《（GB/T 38155-2019）重要产品追溯—追溯术语》标准术语，包装、罐（槽）引用《GB 11806-2019放射性物品安全运输规程》，最小包装引用《DB11T 1904-2021剧毒、易制爆危险化学品电子追踪管理规范》，件装危险化学品和散装危险化学品均引用《关于进出口危险化学品及其包装检验监管有关问题的公告》，有限数量危险化学品和例外数量危险化学品的均参考《危险货物道路运输安全管理办法》的术语解释。

3、总体要求

描述管理要求，主要是对危险化学品追溯参与方的工作职责和责任进行定义，对危险化学品追溯的方式进行分类，对危险化学品追溯标签的申请、下载、打印、粘贴、扫码的行为进行约束。

4、追溯标签要求

从追溯标签的技术层面进行规范和统一，具体包括追溯标签的材质、标识载体、标签大小、追溯标签读取时间和距离、工作温度，分级标签的建立，同时追溯标签编码参考应急管理部组织制定的《危险化学品安全信息码管理规定（试行）》的要求。

文本5.4追溯标签的尺寸根据包装大小确定，二维码的尺寸和质量应符合GB/T33993要求。二维码+RFID标签长度适当，不影响标识载体安全性。

说明：《GB/T 33993-2017商品二维码》，7.2 商品二维码的尺寸，商品二维码符号大小应根据编码内容、纠错等级、识读装置与系统、标签允许空间等因素综合确定，如有必要，需要进行相关的适应性实验确定。最小模块尺寸不宜小于0.254mm。由于太小的尺寸不好扫描读取，并且对打印技术要求高，经济行不好，因此结合包装尺寸、常用读取设备、打印技术，选用合理的尺寸。

文本5.6　危险化学品追溯编码结构见图3,由数字构成，分为上下两行。

——第一行是应急管理部危险化学品登记系统的登记号，登记号由追溯系统自动获取，危险化学品从业单位无需填写；

——第二行是17位，即批次号和流水号：第18-29位为批次号，最后5位为流水号，由危险化学品从业单位确定，从业单位内流水号不得重复。

说明：由于北京市危险化学品追溯体系的建设已写入《北京市安全生产条例》，目前应急部也在全国范围起草和推行相关追溯的要求，因此在设计追溯编码时，考虑到未来在全国范围内的推广和兼容，追溯标签编码参考应急管理部危险化学品登记系统的登记号的要求。本次编码的第一行16位和17位同时共存，因此不约束编码位数，该号码通过追溯系统与应急管理部危险化学品登记系统的对接获取，无需企业填写。第二行由企业填写，需要企业填写的生产批次号和流水号，企业填写的产品流水号不得重复，满足追溯编码唯一的要求。

5、全流程追溯管理系统运行保障要求

系统数据存储与安全要求主要参考遵循《GB/T 20271-2006信息安全技术信息系统通用安全技术要求》、《GB/T 28827.1-2022 信息技术服务 运行维护 第1部分：通用要求》的规定。

6、危险化学品信息的采集与传输要求

从危险化学品的流通环节，约束危险化学品从业单位的职责，追溯数据采集的环节和内容，以及数据上报的时限，从而保证追溯数据的实时收集。

# 六、重大意见分歧的处理依据和结果

本标准在制定过程中未出现重大分歧意见。

# 七、采用国际标准和国外先进标准的，说明采标程度，以及与国内外同类标准水平的对比情况

本标准为首次自主制定，不涉及国际国外标准采标情况。

# 八、作为推荐性标准或者强制性标准的建议及其理由

本标准为首次自主制定，建议作为推荐性标准发布实施。

由于本标准是首次对危险化学品全流程追溯管理进行描述，在标准实施推广应用过程中，不排除存在具有特殊监管需求的个别企业或者是个别的危险化学品种类不能完全适用于本标准。因此，建议本标准作为推荐标准发布实施。

# 九、强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案

本标准为推荐性标准，不涉及强制性标准实施的风险点、风险程度、风险防控措施和预案。

# 十、实施标准的措施（政策措施/宣贯培训/试点示范/配套资金等）

1、政策措施

本标准的制定和实施应遵循国家、北京市对于标准化方面的相关法规，诸如《中华人民共和国标准化法》、《国家标准管理办法》，以及《北京市地方标准管理办法》等。

明确危险化学品从业单位对危险化学品的追溯数据采集，实现对制修订标准、宣贯标准和对标准实施情况的监督管理。制定并完善标准计划、制定、实施、监督、维护、经费等相关规章制度，制定切实可行的标准发展规划。

2、宣贯培训

为了有效的开展标准的宣贯培训工作，建议采取以下具体措施：

- 开展培训和咨询等活动，宣传普及标准化知识；

- 编写本标准的宣贯教材，辅助标准用户理解和使用标准，建立合理的解答渠道；

- 建立系统联动监督管理机制，对于不执行标准或执行标准不力的行为，可考虑在开展绩效考核、标准化评定等业务时，系统自动给予适量的减分处罚措施。

3、试点示范

在组织方面，建议率先在由北京市应急管理局统一规划在部分区或企业中应用实施，并逐渐带动行业内其他区、企业积极地实施本标准。同时，将实施过程中出现的问题和好的改进建议反馈至标准工作起草组，以便进一步对本标准的修订完善。

4、配套资金

本标准项目所需资金已由北京市应急管理局全部落实，能够保障本标准项目的顺利开展和实施。

# 十一、其他应说明的事项

无

《危险化学品全流程追溯管理技术规范》

标准起草组

二○二三年八月